## Slide 1
Portail Captif WiFi - UCAC-ICAM
Récapitulatif Complet des Configurations Projet de fin d'études — Janvier 2026
Auteur : Valerdy
Encadrement technique avec Claude (Assistant IA)

## Slide 2
Sommaire de la Présentation
1. Introduction et objectifs du projet
2. Architecture réseau globale
3. MikroTik — Interfaces et adressage IP
4. MikroTik — DHCP Server
5. MikroTik — Configuration Hotspot
6. MikroTik — NAT (Masquerade)
7. MikroTik — Sécurité, DNS et contrôle d'accès
8. Machine cliente — Connexion et tests
9. FreeRADIUS — Rôle et architecture
10. FreeRADIUS — Fichiers de configuration
11. FreeRADIUS — Authentification et communication MikroTik
12. FreeRADIUS — Logs et vérifications
13. PostgreSQL — Base de données et tables RADIUS
14. PostgreSQL — Lien FreeRADIUS ↔ PostgreSQL
15. Flux d'authentification complet
16. Conclusion et résumé final

## Slide 3
Introduction et Objectifs du Projet
Contexte :
  Le campus UCAC-ICAM a besoin d'un système WiFi sécurisé avec authentification
  Les étudiants et le personnel doivent s'identifier avant d'accéder à Internet
Objectif principal :
  Mettre en place un portail captif WiFi avec gestion centralisée des accès
  Authentification RADIUS, gestion des quotas, contrôle de bande passante
Technologies utilisées :
  MikroTik RB951Ui-2HnD — Routeur hotspot + client RADIUS
  FreeRADIUS 3.0 — Serveur d'authentification AAA
  PostgreSQL 15 — Base de données (tables RADIUS + Django)
  Django REST Framework — Backend API de gestion
  Vue.js 3 — Interface d'administration
  Docker Compose — Orchestration de 11 services

## Slide 4
1
Configuration MikroTik

## Slide 5
Architecture Réseau Globale
INTERNET (WAN)
MikroTik RB951Ui-2HnD
10.242.18.6 | Hotspot + RADIUS Client + NAT + DNS
Serveur Backend (Ubuntu 22.04 LTS)
Django REST + PostgreSQL + FreeRADIUS
RADIUS: UDP 1812/1813 | API: HTTP 8000
Agent MikroTik (Node.js): HTTP 3001
Redis + Celery + Prometheus + Grafana
Clients WiFi
DHCP: 10.242.18.100 - 10.242.18.200
Gateway: 10.242.18.6 | DNS: 10.242.18.6
Redirection captive vers page de login
Authentification via RADIUS (PAP/CHAP)
▼
◄── RADIUS (1812/1813) ──►
◄── WiFi / DHCP ──►

## Slide 6
MikroTik — Interfaces et Adressage IP
Interfaces
• ether1-WAN : Connexion Internet (WAN)
• ether2-LAN : Réseau local (LAN)
• bridge-LAN : Bridge regroupant les interfaces LAN
Commandes RouterOS :
/interface ethernet set ether1 name=ether1-WAN
/interface ethernet set ether2 name=ether2-LAN
/interface bridge add name=bridge-LAN
/interface bridge port add bridge=bridge-LAN
interface=ether2-LAN
Adressage IP
• Routeur (LAN) : 10.242.18.6/24
→ Passerelle par défaut des clients
→ Serveur DNS local
→ Interface du hotspot
• Pool DHCP : 10.242.18.100 - .200
→ 101 adresses disponibles
• Sous-réseau : 10.242.18.0/24
Commande :
/ip address add address=10.242.18.6/24
interface=bridge-LAN

## Slide 7
MikroTik — Serveur DHCP
Rôle : Attribuer automatiquement une adresse IP à chaque client WiFi connecté
Configuration du pool DHCP :
  Pool name : dhcp-pool
  Plage d'adresses : 10.242.18.100 à 10.242.18.200 (101 adresses)
Configuration du serveur DHCP :
  Interface : bridge-LAN
  Réseau : 10.242.18.0/24
  Passerelle (gateway) : 10.242.18.6
  Serveur DNS : 10.242.18.6 (le routeur lui-même)
Commandes RouterOS :
  /ip pool add name=dhcp-pool ranges=10.242.18.100-10.242.18.200
  /ip dhcp-server add name=dhcp-server interface=bridge-LAN address-pool=dhcp-pool
  /ip dhcp-server network add address=10.242.18.0/24 gateway=10.242.18.6 dns-server=10.242.18.6

## Slide 8
MikroTik — Configuration du Hotspot
Principe du hotspot :
  Tout client connecté au WiFi est redirigé vers une page de login
  L'utilisateur doit s'authentifier pour accéder à Internet
  MikroTik délègue l'authentification au serveur FreeRADIUS
Profil hotspot créé : ucac-icam-profile
  Adresse hotspot : 10.242.18.6
  Nom DNS : wifi.ucac-icam.cm
  Utilisation RADIUS : oui (use-radius=yes)
  Accounting RADIUS : oui (suivi des sessions)
  Intervalle interim : 5 minutes
  Méthodes de login : HTTP-CHAP et HTTP-PAP
Activation du hotspot :
  Interface : bridge-LAN | Pool : dhcp-pool
Walled Garden (accès sans authentification) :
  Serveur backend (Django, FreeRADIUS) accessible sans login

## Slide 9
MikroTik — Commandes Hotspot (RouterOS)
# Créer le profil hotspot
/ip hotspot profile add name="ucac-icam-profile" \
hotspot-address=10.242.18.6 \
dns-name="wifi.ucac-icam.cm" \
html-directory=hotspot \
use-radius=yes \
radius-accounting=yes \
radius-interim-update=5m \
login-by=http-chap,http-pap
# Activer le hotspot sur l'interface
/ip hotspot add name=hotspot1 interface=bridge-LAN \
profile="ucac-icam-profile" \
address-pool=dhcp-pool disabled=no
# Walled Garden (pages accessibles sans authentification)
/ip hotspot walled-garden add dst-host=10.242.18.X action=allow
/ip hotspot walled-garden ip add dst-address=10.242.18.X action=accept
Le hotspot crée automatiquement des règles firewall, NAT et des queues pour le contrôle de bande passante.

## Slide 10
MikroTik — Règles Créées Automatiquement par le Hotspot
Quand le hotspot est activé, MikroTik crée automatiquement :
Règles NAT (Firewall) :
  Redirection HTTP (port 80) → page de login du hotspot
  Redirection HTTPS (port 443) → page de login sécurisée
  Masquerade pour le trafic des clients authentifiés
Règles Filter (Firewall) :
  Blocage du trafic des clients non authentifiés
  Autorisation du trafic des clients authentifiés
  Autorisation du trafic vers le Walled Garden
Queues (Contrôle de bande passante) :
  Queue dynamique créée par client authentifié
  Limites appliquées via l'attribut RADIUS Mikrotik-Rate-Limit
  Exemple : 5M upload / 10M download par utilisateur
Pages HTML du hotspot :
  login.html, logout.html, status.html, alogin.html — personnalisées UCAC-ICAM

## Slide 11
MikroTik — NAT (Masquerade)
Qu'est-ce que le NAT Masquerade ?
  Technique qui permet aux clients du réseau local (IP privée) d'accéder à Internet
  Le routeur remplace l'adresse IP source privée par son adresse IP publique (WAN)
  Les réponses sont automatiquement retransmises au bon client
Configuration :
  Chain : srcnat (trafic sortant)
  Interface de sortie : ether1-WAN
  Action : masquerade
Commande RouterOS :
  /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1-WAN action=masquerade
Pourquoi c'est nécessaire ?
  Sans NAT, les clients en 10.242.18.x ne peuvent pas atteindre Internet
  Le masquerade est la forme la plus simple de NAT pour un accès Internet partagé
Note : Le hotspot ajoute aussi ses propres règles NAT pour la redirection captive

## Slide 12
MikroTik — Sécurité et Contrôle d'Accès
Configuration DNS (blocage de sites) :
  Serveur DNS local activé (allow-remote-requests=yes)
  DNS upstream : 8.8.8.8 et 1.1.1.1 (Google + Cloudflare)
  Cache DNS : 4096 KiB
Blocage de sites par DNS statique :
  Entrées DNS statiques pointant vers 0.0.0.0
  Support des expressions régulières (wildcard)
  Géré automatiquement depuis le backend Django
Forçage DNS (empêcher le contournement) :
  Redirection de toutes les requêtes DNS (UDP/TCP 53) vers le routeur
  Blocage optionnel de DNS over TLS (port 853)
API RouterOS :
  Service API activé sur le port 8728
  Utilisateur dédié pour l'agent Node.js
  Communication sécurisée entre le backend et le routeur

## Slide 13
MikroTik — Commandes DNS et Sécurité
# Configurer le serveur DNS local
/ip dns set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,1.1.1.1 cache-size=4096KiB
# Bloquer un domaine (redirection vers 0.0.0.0)
/ip dns static add name="facebook.com" address=0.0.0.0 comment="captive-portal-block:1"
/ip dns static add name="www.facebook.com" address=0.0.0.0 comment="captive-portal-block:1"
# Bloquer avec wildcard (regex)
/ip dns static add regexp=".*\.tiktok\.com$" address=0.0.0.0 comment="captive-portal-block:2"
# Forcer l'utilisation du DNS local (empêcher contournement)
/ip firewall nat add chain=dstnat protocol=udp dst-port=53 \
in-interface=bridge-LAN action=redirect to-ports=53
/ip firewall nat add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=53 \
in-interface=bridge-LAN action=redirect to-ports=53
# Bloquer DNS over TLS
/ip firewall filter add chain=forward protocol=tcp dst-port=853 \
in-interface=bridge-LAN action=drop comment="Block DoT"

## Slide 14
MikroTik — Tests de Fonctionnement du Hotspot
Test 1 : Redirection captive
  Le client connecté au WiFi est automatiquement redirigé vers la page de login
  URL : http://wifi.ucac-icam.cm/login
Test 2 : Authentification RADIUS
  L'utilisateur entre ses identifiants sur la page de login
  MikroTik envoie une requête Access-Request au serveur FreeRADIUS
  FreeRADIUS répond Access-Accept ou Access-Reject
Test 3 : Accès Internet après authentification
  Après login réussi, le client peut naviguer sur Internet
  Les limites de bande passante sont appliquées (ex: 5M/10M)
Test 4 : Comptabilité des sessions (Accounting)
  MikroTik envoie les données de session (durée, octets) toutes les 5 min
  Les sessions sont enregistrées dans la table radacct
Test 5 : Blocage DNS
  nslookup facebook.com → 0.0.0.0 (site bloqué)

## Slide 15
2
Machine Cliente

## Slide 16
Machine Cliente — Connexion et Tests
Mode de Connexion
• Connexion WiFi au réseau UCAC-ICAM
• Attribution IP automatique via DHCP
Adresse IP reçue :
→ Plage : 10.242.18.100 à .200
→ Passerelle : 10.242.18.6
→ DNS : 10.242.18.6
Rôle dans le test :
→ Valider le fonctionnement du hotspot
→ Vérifier la redirection captive
→ Tester l'authentification RADIUS
→ Vérifier le contrôle de bande passante
Tests Réalisés
1. Test DHCP :
ipconfig → IP dans 10.242.18.100-200
2. Test de redirection captive :
Ouvrir navigateur → page de login
3. Test d'authentification :
Login avec credentials → accès Internet
4. Test de ping :
ping 10.242.18.6 → réponse OK
ping 8.8.8.8 → réponse OK (après auth)
5. Test de blocage DNS :
nslookup facebook.com → 0.0.0.0

## Slide 17
3
Configuration FreeRADIUS

## Slide 18
FreeRADIUS — Rôle dans l'Architecture
Qu'est-ce que FreeRADIUS ?
  Serveur AAA (Authentication, Authorization, Accounting)
  Protocole RADIUS standard (RFC 2865 / RFC 2866)
  Version utilisée : FreeRADIUS 3.0
Authentication (Authentification) :
  Vérifie l'identité de l'utilisateur (username + password)
  Consulte la table radcheck dans PostgreSQL
  Vérifie aussi le champ statut (actif/désactivé)
Authorization (Autorisation) :
  Détermine les droits de l'utilisateur (bande passante, durée de session)
  Retourne les attributs depuis radreply et radgroupreply
  Exemple : Mikrotik-Rate-Limit = 5M/10M, Session-Timeout = 28800
Accounting (Comptabilité) :
  Enregistre les sessions : début, durée, octets transférés
  Table radacct mise à jour à chaque événement (Start, Interim, Stop)
  Permet le suivi des quotas et la facturation

## Slide 19
FreeRADIUS — Fichiers de Configuration Modifiés
1. /etc/freeradius/3.0/clients.conf
  Définit le MikroTik comme client RADIUS autorisé
  IP : 10.242.18.6 | Secret partagé | nastype : other
2. /etc/freeradius/3.0/mods-available/sql → mods-enabled/sql
  Driver : rlm_sql_postgresql (PostgreSQL)
  Connexion : localhost:5432 / captive_portal
  Tables : radcheck, radreply, radusergroup, radgroupreply, radacct, radpostauth
  Pool de connexions : min=4, max=32, idle_timeout=60s
3. /etc/freeradius/3.0/sites-available/default
  Écoute : port 1812 (auth) et 1813 (acct)
  Section authorize : sql → pap (vérification mot de passe)
  Section authenticate : PAP et CHAP supportés
  Section post-auth : log dans radpostauth via sql
  Section accounting : enregistrement dans radacct via sql
4. /etc/freeradius/3.0/dictionary.mikrotik
  Attributs vendor-specific MikroTik (Vendor ID : 14988)
  Mikrotik-Rate-Limit (ID 8), Mikrotik-Recv-Limit, Mikrotik-Total-Limit...

## Slide 20
FreeRADIUS — clients.conf
# /etc/freeradius/3.0/clients.conf
# Client MikroTik (routeur hotspot)
client mikrotik-hotspot {
ipaddr = 10.242.18.6
secret = "votre_secret_radius"
shortname = mikrotik
nastype = other
limit {
max_connections = 16
lifetime = 0
idle_timeout = 30
}
}
# Client localhost (pour les tests avec radtest)
client localhost {
ipaddr = 127.0.0.1
secret = testing123
}
Le secret RADIUS doit correspondre exactement à celui configuré dans MikroTik (/radius add secret=...)

## Slide 21
FreeRADIUS — Configuration SQL (mods-enabled/sql)
# /etc/freeradius/3.0/mods-available/sql
sql {
driver = "rlm_sql_postgresql"
dialect = "postgresql"
server = "localhost"
port = 5432
login = "radius_user"
password = "radius_password"
radius_db = "captive_portal"
read_clients = yes
# Tables RADIUS
acct_table1 = "radacct"
authcheck_table = "radcheck"
groupcheck_table = "radgroupcheck"
authreply_table = "radreply"
groupreply_table = "radgroupreply"
usergroup_table = "radusergroup"
postauth_table = "radpostauth"
pool {
start = 5
min = 4
max = 32
spare = 3
idle_timeout = 60
}
}
# Activation : ln -s mods-available/sql mods-enabled/sql

## Slide 22
FreeRADIUS — Méthode d'Authentification
Flux d'authentification détaillé :
1. Le MikroTik reçoit les credentials de l'utilisateur
  Via la page de login hotspot (HTTP-CHAP ou HTTP-PAP)
2. MikroTik envoie un paquet Access-Request au FreeRADIUS
  Contient : User-Name, User-Password, NAS-IP-Address, Calling-Station-Id (MAC)
  Protocole : UDP, port 1812
3. FreeRADIUS exécute la section authorize
  Requête SQL : SELECT * FROM radcheck WHERE username = ? AND statut = true
  Récupère le mot de passe en clair (Cleartext-Password)
4. FreeRADIUS exécute la section authenticate
  Comparaison du mot de passe (PAP : clair, CHAP : hash MD5)
5. Si authentification réussie → Access-Accept
  Attributs retournés : Mikrotik-Rate-Limit, Session-Timeout, Idle-Timeout
6. Si échec → Access-Reject
  Log dans radpostauth (reply = 'Access-Reject')

## Slide 23
FreeRADIUS — Communication avec MikroTik
Protocole de communication : RADIUS (UDP)
Ports utilisés :
  1812 — Authentification (Access-Request / Access-Accept / Access-Reject)
  1813 — Accounting (Accounting-Request / Accounting-Response)
Secret partagé :
  Clé secrète identique configurée sur MikroTik et FreeRADIUS
  Utilisée pour chiffrer/vérifier les échanges RADIUS
Configuration côté MikroTik :
  /radius add address=<IP_serveur> secret=<secret> service=hotspot timeout=3s
Configuration côté FreeRADIUS :
  client mikrotik-hotspot { ipaddr=10.242.18.6 ; secret=<secret> }
Attributs vendor-specific MikroTik (Vendor ID 14988) :
  Mikrotik-Rate-Limit (att. 8) : contrôle de bande passante (ex: 5M/10M)
  Mikrotik-Total-Limit (att. 17) : quota total en octets
  Mikrotik-Recv-Limit / Mikrotik-Xmit-Limit : limites download/upload

## Slide 24
FreeRADIUS — Logs et Vérifications
Test d'authentification avec radtest :
  radtest jean.dupont motdepasse123 localhost 0 testing123
  Résultat attendu : Access-Accept avec Mikrotik-Rate-Limit, Session-Timeout
Mode debug (pour diagnostic) :
  sudo freeradius -X → lance FreeRADIUS en mode debug
  Affiche chaque étape : authorize, authenticate, post-auth
Logs dans la base de données :
  Table radpostauth : chaque tentative d'authentification (succès/rejet + date)
  Table radacct : chaque session (début, fin, durée, octets, MAC)
Vérifications supplémentaires :
  sudo systemctl status freeradius → état du service
  SELECT * FROM radpostauth ORDER BY authdate DESC LIMIT 10 → dernières auth
  SELECT * FROM radacct WHERE acctstoptime IS NULL → sessions actives
Gestion du service :
  sudo systemctl start/stop/restart freeradius
  sudo systemctl enable freeradius → démarrage automatique

## Slide 25
4
Configuration PostgreSQL

## Slide 26
PostgreSQL — Base de Données et Tables
Base de données : captive_portal
  Utilisateur : radius_user (accès FreeRADIUS + Django)
  Version : PostgreSQL 15
Tables RADIUS (utilisées directement par FreeRADIUS) :
  radcheck — Authentification (username, password, statut, quota)
  radreply — Attributs de réponse individuels (Rate-Limit, Timeout)
  radusergroup — Association utilisateur → groupe (profil)
  radgroupcheck — Attributs de vérification par groupe (Simultaneous-Use)
  radgroupreply — Attributs de réponse par groupe (Rate-Limit, Timeout)
  radacct — Comptabilité des sessions (durée, octets, MAC, IP)
  radpostauth — Journal des authentifications (succès/rejet)
Tables Django (gestion applicative) :
  core_user — Utilisateurs du portail (extends AbstractUser)
  core_profile — Profils de connexion (quotas, bande passante)
  core_promotion — Groupes d'utilisateurs (classes, départements)
  core_session, core_device, core_voucher, core_userquota...

## Slide 27
PostgreSQL — Structure des Tables RADIUS
-- Table radcheck : Authentification des utilisateurs
CREATE TABLE radcheck (
id SERIAL PRIMARY KEY,
username VARCHAR(64) NOT NULL,
attribute VARCHAR(64) NOT NULL, -- ex: 'Cleartext-Password'
op VARCHAR(2) DEFAULT ':=',
value VARCHAR(253) NOT NULL, -- ex: 'motdepasse123'
statut BOOLEAN DEFAULT TRUE, -- Extension: actif/désactivé
quota BIGINT -- Extension: quota en octets
);
-- Table radreply : Attributs retournés après authentification
CREATE TABLE radreply (
id SERIAL PRIMARY KEY,
username VARCHAR(64) NOT NULL,
attribute VARCHAR(64) NOT NULL, -- ex: 'Session-Timeout'
op VARCHAR(2) DEFAULT '=',
value VARCHAR(253) NOT NULL -- ex: '28800'
);
-- Table radacct : Comptabilité des sessions
CREATE TABLE radacct (
radacctid BIGSERIAL PRIMARY KEY,
username VARCHAR(64), nasipaddress VARCHAR(15),
acctstarttime TIMESTAMP, acctstoptime TIMESTAMP,
acctsessiontime INTEGER, -- durée en secondes
acctinputoctets BIGINT, -- octets reçus
acctoutputoctets BIGINT, -- octets envoyés
callingstationid VARCHAR(50), -- adresse MAC client
framedipaddress VARCHAR(15) -- IP attribuée
);

## Slide 28
PostgreSQL — Lien FreeRADIUS ↔ PostgreSQL
Comment FreeRADIUS utilise PostgreSQL ?
Phase Authorize (vérification) :
  SELECT username, attribute, value, op FROM radcheck WHERE username = ?
  Vérifie : statut = true ET mot de passe correct
  Récupère aussi les attributs du groupe via radusergroup + radgroupreply
Phase Post-Auth (journalisation) :
  INSERT INTO radpostauth (username, pass, reply, authdate) VALUES (...)
  Enregistre chaque tentative d'authentification (succès ou rejet)
Phase Accounting (comptabilité) :
  Start : INSERT INTO radacct (...) — nouvelle session
  Interim : UPDATE radacct SET acctinputoctets=..., acctupdatetime=... — mise à jour
  Stop : UPDATE radacct SET acctstoptime=..., acctterminatecause=... — fin de session
Synchronisation Django → RADIUS :
  Quand un admin active un utilisateur, Django crée les entrées dans radcheck + radreply + radusergroup
  Quand un profil est modifié, Django met à jour radgroupreply et radgroupcheck
  Système de retry automatique en cas d'échec de synchronisation

## Slide 29
PostgreSQL — Exemple de Données RADIUS
-- Créer un groupe/profil (Étudiant : 5M upload, 10M download, 8h session)
INSERT INTO radgroupreply (groupname, attribute, op, value) VALUES
('profile_1_etudiant', 'Mikrotik-Rate-Limit', ':=', '5M/10M'),
('profile_1_etudiant', 'Session-Timeout', ':=', '28800'),
('profile_1_etudiant', 'Idle-Timeout', ':=', '600');
INSERT INTO radgroupcheck (groupname, attribute, op, value) VALUES
('profile_1_etudiant', 'Simultaneous-Use', ':=', '1');
-- Créer un utilisateur
INSERT INTO radcheck (username, attribute, op, value, statut) VALUES
('jean.dupont', 'Cleartext-Password', ':=', 'motdepasse123', true);
-- Associer l'utilisateur au profil
INSERT INTO radusergroup (username, groupname, priority) VALUES
('jean.dupont', 'profile_1_etudiant', 5);
-- Vérifier (test)
SELECT rc.username, rc.value as password, rc.statut,
rug.groupname, rgr.attribute, rgr.value
FROM radcheck rc
JOIN radusergroup rug ON rc.username = rug.username
JOIN radgroupreply rgr ON rug.groupname = rgr.groupname
WHERE rc.username = 'jean.dupont';

## Slide 30
Flux d'Authentification Complet (Récapitulatif)
1. Le client WiFi se connecte au réseau → reçoit une IP via DHCP (10.242.18.x)
2. Le client ouvre un navigateur → redirection automatique vers la page de login
  MikroTik intercepte le trafic HTTP et redirige vers wifi.ucac-icam.cm/login
3. L'utilisateur entre son nom d'utilisateur et son mot de passe
4. MikroTik envoie un Access-Request (RADIUS, UDP 1812) à FreeRADIUS
  Contient : User-Name, User-Password, NAS-IP, Calling-Station-Id (MAC)
5. FreeRADIUS interroge PostgreSQL (table radcheck)
  Vérifie : utilisateur existe, statut=true, mot de passe correct
6. FreeRADIUS retourne Access-Accept avec les attributs QoS
  Mikrotik-Rate-Limit=5M/10M, Session-Timeout=28800, Idle-Timeout=600
7. MikroTik autorise le client et applique les restrictions
8. Accounting : MikroTik envoie les données de session toutes les 5 min
  Stockées dans radacct → synchronisées avec Django → vérification des quotas

## Slide 31
Conclusion
Ce projet implémente un portail captif WiFi complet et professionnel :
MikroTik :
  Gère le hotspot, le DHCP, le NAT, le DNS et le contrôle d'accès
  Communique avec FreeRADIUS pour l'authentification et l'accounting
FreeRADIUS :
  Serveur AAA central qui authentifie les utilisateurs via PostgreSQL
  Retourne les attributs QoS (bande passante, durée de session)
PostgreSQL :
  Stocke les utilisateurs, les profils, les sessions et les quotas
  Partagé entre FreeRADIUS (tables rad*) et Django (tables core_*)
Django + Vue.js :
  Interface d'administration complète pour gérer utilisateurs, profils et promotions
  Synchronisation automatique avec FreeRADIUS et MikroTik
Résultat : Un système sécurisé, évolutif et adapté au contexte universitaire UCAC-ICAM

## Slide 32
Résumé Final
Architecture : MikroTik ↔ FreeRADIUS ↔ PostgreSQL ↔ Django
▸ MikroTik : Hotspot + NAT + DHCP + DNS + Client RADIUS
▸ FreeRADIUS : Authentification AAA (PAP/CHAP) via SQL
▸ PostgreSQL : Tables radcheck, radreply, radacct, radusergroup + Django ORM
▸ Django : API REST, gestion des profils/quotas, synchronisation RADIUS
▸ Vue.js : Dashboard d'administration temps réel

## Slide 33
Merci pour votre attention
Questions ?
Portail Captif WiFi — UCAC-ICAM — Janvier 2026